## Slide 1: Annotateur UIMA Unitex C++
Présentation et mise en oeuvre

## Slide 2: Sommaire
Généralités
  Objectifs de l’annotateur
  UIMA
Configuration
  Le descripteur
  Les groupes de paramètres
  Les paramètres
  Les stratégies
  Recherche des ressources
Mise en œuvre et exemple
  Téléchargements
  Annotations produites
  Adaptation de l’application d’exemple
Situation actuelle
  Performances
  Les 2 versions de la bibliothèque Unitex
  Appel à contributions

## Slide 3: Généralités
L’annotateur et UIMA

## Slide 4: Objectifs
Gestion de haut niveau d’Unitex
  Contrairement à la bibliothèque
Approche cohérente des ressources et des processus
  Implémente un traitement standard
Intégration facilitée dans une chaîne de traitement plus vaste
  Grâce à UIMA

## Slide 5: UIMA
Unstructured Information Management Applications
Gestion de documents non structurés (texte principalement)
  Ajout de « vues » sur un document
  Ajoute d’annotations (qui peuvent se recouvrir) dans les vues
Système de séquencement des unités de traitement (« annotateurs ») pour former des chaînes de traitement
Configuration très souple des annotateurs par leurs « descripteurs »
Système d’interfaçage pour faire communiquer les annotateurs
http://uima.apache.org/

## Slide 6: Configuration
Le descripteur de l’annotateur et ses parametres

## Slide 7: Le descripteur
La configuration de l’annotateur se fait par son « descripteur » : le fichier UnitexAnnotatorCpp.xml
C’est ce descripteur qui doit être fourni à UIMA, que ce soit pour une exécution de l’annotateur seul ou pour l’intégrer dans une chaîne de traitement.
Spécifier le chemin de l’exécutable
<annotatorImplementationName>
C:\Users\Sylvain\UnitexAnnotatorCpp\UnitexAnnotatorCpp.dll
</annotatorImplementationName>

## Slide 8: Groupes de paramètres Les langues
<!-- Parameter definition -->
<configurationParameters defaultGroup="French" searchStrategy="none">
<commonParameters>
<configurationParameter>
<name>Dictionaries</name>
<description>List of dictionaries to use with this language.</description>
<type>String</type>
<multiValued>true</multiValued>
<mandatory>false</mandatory>
</configurationParameter>
…
<configurationGroup names="English French"/>
</configurationParameters>

## Slide 9: Les paramètres
Graphs : liste des noms des graphes à appliquer
Dictionaries : liste des noms des dictionnaires à appliquer
SystemDictionaries : (opt.) nom du fichier des dicos système
UserDictionaries : (opt.) nom du fichier des dicos utilisateurs
MorphoDictionaries : (opt.) dicos morphologiques pour un graphe
  Nom_de_graphe=liste de noms de dicos séparés par ;
Mode: mode d’application des graphes
  REPLACE ou MERGE
TimeoutDelay : (opt). nombre de ms alloué à Unitex avant de lever un timeout

## Slide 10: Les paramètres (encore)
fakeTokens : (opt.) une liste de chaînes qui peuvent être rajoutées dans les documents pour un traitement ad hoc par les graphes, mais qui ne doivent pas être pris en compte en sortie de l’annotateur
cleanTemporaryFiles : (opt.) flag pour faire le ménage entre 2 documents
logProfilingInfo : (opt.) flag pour mesurer les temps passés dans chaque graphe
CumulateAutomatonPerformances : flag pour cumuler ou pas les infos de profilage
LongestMatchOutput : flag pour ne conserver que le longest match en cas d’ambiguïté
HideUnitexOutput : flag pour ne pas afficher les sorties console d’Unitex

## Slide 11: Les paramètres (fin)
UnitexLog : (opt.) chemin vers un dossier où stocker les logs des opérations atomiques Unitex
ForceGraphCompilation : (opt.) flag pour forcer la recompilation des graphes lors de l’initialisation de l’annotateur
ForceDictionaryCompilation : (opt.) flag pour forcer la recompilation des dictionnaires lors de l’initialisation de l’annotateur

## Slide 12: Les stratégies
En parallèle du système propre à UIMA de « groupes » (correspondant aux langues)
Notion de « stratégie de traitement » pour les graphes
<nameValuePair xmlns="">
<name>Graphs</name>
<value>
<array>
<string>STRATEGIE1=graph1.fst2</string>
<string>STRATEGIE2=graph2.fst2</string>
<string>graph3.fst2</string>
</array>
</value>
</nameValuePair>

## Slide 13: Stratégie de recherche des ressources
Dans le répertoire spécifié par la variable d’environnement UNITEX_RESOURCES
Dans le DataPath d’UIMA (par défaut : le répertoire où est situé l’application appelante)
  Sous-répertoire « unitex »
  Sous-répertoire « PulseMyUnitex » (raisons historiques)
  Dans le premier sous-répertoire contenant la chaîne « unitex »
Les ressources d’une langue (groupe) figurent dans le sous-répertoire portant ce nom : par exemple ..\unitex\English
La structure de ce répertoire reflète celle attendue par Unitex (sous-répertoires Dela, Graphs…)

## Slide 14: Mise en oeuvre
L’annotateur et son application exemple

## Slide 15: Téléchargements
Maven
  http://maven.apache.org
Le code source de l’annotateur
  https://code.google.com/p/gramlab-unitex-cpp-uima-annotator
Les binaires de l’annotateur sous forme d’artefacts Maven
  http://parthenon.univ-mlv.fr:8081/nexus/content/repositories/gramlab
Le code source de l’application exemple
  https://code.google.com/p/gramlab-unitex-cpp-annotator-sample-app

## Slide 16: Annotations produites
Toutes les annotations: id (int), @sofa, begin (int), end (int)
LanguageArea: language (str)
TokenAnnotation: @previous, @next, token (str), index (int)
ParagraphAnnotation: @firstToken, @lastToken
SentenceAnnotation: @firstToken, @lastToken, @paragraph
TransductionOutputAnnotation: output (str)
AnnotatorPerformanceAnnotation: componentName (str), elapsedTime (int)
AutomatonLocatePerformanceAnnotation: componentName (str), elapsedTime (int)

## Slide 17: Exemple
Adaptation de l’application exemple
  Reconnaissance de dates

## Slide 18: Situation actuelle
…et future

## Slide 19: Performances
Mesurées sur un PC quadricoeur i7 à 2,4 GHz
Corpus de plus de 16000 « mails » (documents d’environ 5Ko)
C++ Base (sans VFS) | C++ VFS natif | C++ VFS Ergonotics | Java VFS Ergonotics
811 ms/mail | 510 ms/mail | 390 ms/mail | 486 ms/mail
* En l’état actuel des choses, la librairie basée sur le VFS natif présente des fuites mémoire et peut provoquer des sorties intempestives de la JVM après 1500 documents traités.

## Slide 20: Les 2 versions de la bibliothèque Unitex
L’annotateur se base sur la bibliothèque Unitex qui vient sous 2 versions
  La version « native » open source, avec une virtualisations basique des fichiers de ressource (graphes, dictionnaires, alphabets)
  Une version commercialisée par Ergonotics avec une virtualisation sophistiquée et une gestion optimisée des manipulations en mémoire
Dans les 2 cas, l’interface est la même, il suffit donc de remplacer une bibliothèque par une autre lors du déploiement de l’annotateur

## Slide 21: Appel à contributions
Téléchargez l’annotateur, et l’application exemple et amusez-vous !
Vous pouvez me contacter pour de l’aide :
  surcin@kwaga.com
Nous avons besoin de contributeurs pour faire vivre Unitex, et l’annotateur Unitex !